Betrieb:      	Unternehmernr.:

Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien)

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)

1. Kriterium:

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche

(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

2. Kriterium:

Angaben zur Liegefläche:

- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

Ausstattung der Liegefläche:

- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Komfort

schaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden.

Nachweis:

3. Kriterium:

Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite max. 3,5 cm) dürfen höchstens 50 % der nutzbaren Stallfläche ausmachen.

Ausnahme:

- Die Liegefläche ist mit einer perforierten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 50 Prozent der Stallfläche ausmacht.

Nachweis:

4. Kriterium:

Die verfügbare Stallfläche muss mindestens 4,5 Quadratmeter pro Tier betragen.

Nachweis:

5. Kriterium:

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.

Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 (frei zugänglicher Fressbereich pro Gruppe oder Stallabteil) nachzuweisen.

Bei permanentem Futterzugang (mittels technischem Einsatz) ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.

(Empfohlene Fressplatzbreite bei Bullen-Endmast: 75 cm.)

(Die Definition Fressplatzbreite bezieht sich auf die Troglänge pro Tier.)

Nachweis:

Datum, Unterschrift (Architekt*in)                                    Datum, Unterschrift (Bauherr*in)